## Slide 1: Servo control for theatre equipment
Cílem je vytvořit část řídicího systému pro regulaci pohonu zařízení divadelní techniky, za použití metod a nástrojů z projektu RECOMP.
Divadelní mechanizace = zařízení sloužící pro přesun materiálu (kulis) a osob v divadelním prostředí. Zabýváme se těmi s elektrickým pohonem, jejichž rychlost je regulována frekvenčním měničem.
V divadelním prostředí je potřeba zajistit bezpečnost osob a věcí, které se v jejich blízkosti pohybují, aby nedošlo k jejich zranění nebo poškození. Se zařízeními je možné hýbat synchronně = kulisa zavěšená na několika tazích může být zastavením jednoho z nich poškozena (tomu je nutné zabránit)

## Slide 2
Koncept zapojení celého systému:

## Slide 3
Control Panel = v systému může být umístěno více ovládacích panelů, které nabízejí GUI pro ovládání zařízení v divadle. Jedná se o přístupový bod pro uživatele systému. Jsou zde zobrazeny aktuální informace o připojených zařízeních + možnost zaslání požadavku na pohyb jednotlivých zařízení/ nastavení synchronních pravidel více zařízení.
Jednotlivé panely jsou propojeny switchem s jednotkami Device Control, které obsluhují konkrétní zařízení v divadle.
Komunikace je na základě speciálně navrženého protokolu. Konstrukce Control Panelu není součástí demonstrátoru, pouze jej využívá.

## Slide 4
Device Control = jednotka pro přístup k samotnému divadelnímu zařízení. Je pro ni využita HW platforma AX32 s přídavným modulem divadelní techniky, kterou vytvořila CAMEA s.r.o.
K této jednotce je přes sběrnici CAN připojen frekvenční měnič regulující pohon zařízení. Přes rozhranní SSI připojeno ARC. Dále obsahuje množství logických vstupů pro zajištění bezpečnostních funkci a několik výstupů (např. pro odblokování brzdy pohonu apod.)

## Slide 5: Ukázka reálného zapojení

## Slide 7: Přehled I/O dostupných na platformě

## Slide 8: Použité I/O, propojení s divadelním zařízením

## Slide 9: Software design

## Slide 10
Aplikace je navržena jako, vícevláknová komunikace vláken přes sdílenou paměť.
Část vláken by měla fungovat v zabezpečené části procesoru, jedno vlákno v nezabezpečené. Aktuálně není nijak docíleno > použitý operační systém (WinCE) neumožňuje řízení jednotlivých procesů na určených jádrech procesoru.
Main thread = hlavní vlákno, které se stará o inicializaci a spuštění ostatních vláken.
Communication thread = má na starosti komunikaci přes ethernet s dalšími zařízeními a ovládacími panely (Control panel). Provádí kódování a dekódování odchozí/příchozí zprávy na vytvořený komunikační protokol. Pokud vše proběhne korektně, změní hodnotu ve sdílené paměti, která následně způsobí změnu regulačního zásahu pohonu.

## Slide 11: Communication trhead - State diagram

## Slide 12
Monitor thread = monitoruje parametry frekvenčního měniče (přes sběrnici CAN), hodnotu polohy z ARC a další bezpečnostní logické vstupy. Aktuální hodnoty se s časovými značkami ukládají do sdílené paměti DeviceParams.
Detection input thread = monitoruje logický vstup detekující nebezpečnou situaci na principech počítačového vidění

## Slide 13: Monitor thread – state diagram

## Slide 14
Control thread = vlákno pro kontrolu, výpočet a nastavení regulačního zásahu. Provede se kontrola bezpečnostních funkci a kontrola splnitelnosti požadovaného pohybu. Pokud je vše v pořádku, PID regulátor vypočte regulační zásah. Nastavení pohybu je přes CAN zasláno frekvenčnímu měniči.

## Slide 15: Control thread – state diagram

## Slide 16: Cross-platform SW framework
SW využívá vytvořený platformě nezávislý framework. Umožňuje rychlou přenositelnost na jiné operační systémy. Bylo testováno na WindowsCE, Linux a OpenRTOS.
Aplikace aktuálně pracuje na OS WinCE.
Převod na OpenRTOS zatím nebyl možný > není k dispozici knihovna pro komunikaci přes SPI, která je nutná pro komunikaci s FPGA a CAN modulem.

## Slide 17
VIDEO UKÁZKA

## Slide 18
Thank you for your attention